## Slide 1: CLASIFICAREA UNUI DESEU DIN PERSPECTIVA DECIZIEI 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE PRIVIND DESEURILE SI DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
Decizia 94/904/CE a stabilit o listă de deșeuri periculoase a Uniunii (denumită în continuare „lista de deșeuri”), decizia respectivă fiind înlocuită prin Decizia 2000/532/CE.
Directiva 2008/98/CE prevede că atribuirea proprietăților periculoase H 4-iritante, H 5-toxicitate, H 6-toxicitate acuta, H 7-cancerigene, H 8-corozive, H 10-toxice pentru reproducere, H 11-mutagene și H 14-ecotoxice, trebuie să se facă pe baza criteriilor stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE.
Directiva 67/548/CEE a fost înlocuită prin Regulamentul 1272/2008/CE, cu efect de la 1 iunie 2015, pentru a se ține seama de progresul tehnic și științific.
Prin derogare, Directiva 67/548/CEE se poate aplica unor amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care acestea au fost clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și au fost introduse deja pe piață înainte de 1 iunie 2015.

## Slide 3: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
Cerințele din Decizia 2000/532/CE pentru clasificarea deșeurilor ca materiale periculoase în ceea ce privește proprietățile periculoase H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 și H 11 au trebuit să fie adaptate la progresul tehnic și științific și să fie aliniate la noua legislație privind substanțele chimice.
Aceste cerințe au fost incluse în anexa III la Directiva 2008/98/CE.
Anexa la Decizia 2000/532/CE de stabilire a listei de deșeuri a trebuit sa fie modificata pentru a fi aliniată la terminologia utilizată în Regulamentul 1272/2008/CE.
S-au facut trimiteri fie la Regulamentul 440/2008/CE, fie la alte metode de testare recunoscute la nivel internațional și orientări atunci când atribuirea proprietăților periculoase se efectuează pe baza unui test.

## Slide 4: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
1. Evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor
La evaluarea proprietăților periculoase ale deșeurilor se aplică criteriile stabilite în anexa III la Directiva 2008/98/CE.
În ceea ce privește proprietățile periculoase HP 4- iritante, HP 6-toxicitate acuta și HP 8- coroziune, la evaluare se aplică valorile-limită aferente fiecărei substanțe, conform indicațiilor prevăzute în anexa III la Directiva 2008/98/CE.
În cazul în care o substanță este prezentă în deșeuri sub valoarea-limită a acesteia, substanța nu se include în calcularea niciunui prag. În cazul în care proprietatea periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase, conform indicațiilor din anexa III la Directiva 2008/98/CE, rezultatele testului primează.

## Slide 5: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.

## Slide 6: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
În ceea ce privește deșeurile cărora li s-ar putea atribui coduri aferente deșeurilor periculoase și nepericuloase, se aplică următoarele:
— o mențiune în lista armonizată de deșeuri marcate ca periculoase, care au o referire specifică sau generală la „substanțe periculoase”, este adecvată în cazul unui deșeu numai atunci când acesta conține substanțe periculoase relevante din cauza cărora deșeul respectiv prezintă una sau mai multe proprietăți periculoase HP 1-HP 8 și/sau HP 10-HP 15, după cum se menționează în anexa III la Directiva 2008/98/CE.
Evaluarea unei proprietăți periculoase HP 9 ca fiind „infecțioasă” se face în conformitate cu legislația relevantă sau cu documentele de referință ale statelor membre.

## Slide 7: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
Directiva 2008/98/CE defineste in ANEXA III- PROPRIETĂȚI ALE DEȘEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE:
„Infecțioase”: | Deșeuri cu un conținut de microorganisme viabile sau de toxine ale acestora despre care se știe sau se presupune că provoacă boli la om sau la alte organisme vii. Clasificarea unui deșeu ca deșeu periculos de tip HP 9 are loc în urma unei evaluări efectuate în conformitate cu normele stabilite în documentele de referință sau în legislația statelor membre.

## Slide 8: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
In acest caz va recomandam sa aveti in vedere prevederile celor 2 ordine de mai jos:
Ordinul 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
Ordinul 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.
Ambele ordine sunt emise de Ministerul Sanatatii.

## Slide 9: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos- Proprietatile periculoase
HP1 Explozive
HP2 Oxidante
HP3 Inflamabile
HP4 Iritante –iritarea pielii si leziuni oculare
HP5 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare
HP6 Toxicitate acută
HP7 Cancerigene
HP8 Corozive
HP9 Infectioase
HP10 Toxic pentru reproducere
HP11 Mutagene
HP12 Degajarea unui gaz cu toxicitate acută
HP13 Sensibilizante
HP14 Ecotoxice
HP15 Deșeuri capabile să dezvolte una dintre proprietățile periculoase menționate mai sus pe care deșeul inițial nu o prezintă în mod direct.

## Slide 10: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
o proprietate periculoasă poate fi evaluată prin utilizarea concentrației de substanțe din deșeul respectiv, astfel cum se precizează în anexa III la Directiva 2008/98/CE sau, dacă nu se prevede altfel în Regulamentul 1272/2008/CE, prin efectuarea unui test conform cu Regulamentul 440/2008/CE ori cu alte metode de testare și orientări recunoscute pe plan internațional, ținându-se seama de articolul 7 din Regulamentul 1272/2008/CE în ceea ce privește testarea pe animale și pe oameni;
deșeurile care conțin dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1- tricloro-2,2'-bis(p-clorofenil)etan], clordan, hexaclorciclohexani (inclusiv lindan), dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, clordecon, aldrin, pentaclorbenzen, mirex, toxafen, hexabromdifenil și/sau PCB care depășesc limitele de concentrație indicate în anexa IV la Regulamentul 850/2004/CE se clasifică drept deșeuri periculoase;

## Slide 11: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
2. Clasificarea unui deșeu ca fiind periculos
limitele de concentrație definite în anexa III la Directiva 2008/98/CE nu se aplică aliajelor de metale pure în forma lor masivă (necontaminate cu substanțe periculoase). Aliajele din deșeuri care sunt considerate deșeuri periculoase sunt enumerate în mod expres în această listă și sunt marcate cu un asterisc (*);
după caz, se poate ține seama, la stabilirea proprietăților periculoase ale deșeurilor, de notele incluse în anexa VI la Regulamentul 1272/2008/CE;
după evaluarea proprietăților periculoase ale unui deșeu în conformitate cu această metodă, se va atribui din lista deșeurilor o mențiune care îl clasifică drept periculos ori nepericulos.
Toate celelalte mențiuni din lista armonizată a deșeurilor sunt considerate nepericuloase.

## Slide 12: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
LISTA DEȘEURILOR
Diferitele tipuri de deșeuri care figurează pe listă sunt definite într-o manieră completă prin codul de șase cifre pentru rubricile de deșeuri și prin codurile cuprinzând între două și patru cifre pentru titlurile de capitole și secțiuni.
Acest lucru înseamnă faptul că, pentru identificarea unui deșeu pe listă, este necesar să se parcurgă următoarele etape:
Identificarea sursei care produce deșeul în capitolele de la 01 la 12 sau de la 17 la 20 și reperarea codului corespunzător de șase cifre (cu excepția codurilor din codurile care se termină cu 99).
Este necesar să se ia în considerare faptul că o unitate de producție specifică poate fi nevoită să își clasifice activitățile pe mai multe capitole: de exemplu, o uzină de mașini poate să producă deșeuri evidențiate în capitolele 12 (deșeuri rezultate în urma procesului de dare de formă și în urma tratării suprafeței metalelor), 11 (deșeuri anorganice conținând metale, provenind din tratarea și acoperirea metalelor) și 08 (deșeuri provenind din utilizarea substanțelor de acoperire) pentru că diferite capitole corespund unor etape diferite ale procesului de producție.

## Slide 13: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
LISTA DEȘEURILOR
- În cazul în care niciun cod corespunzător deșeurilor nu poate fi găsit în capitolele 01-12 sau 17-20, se verifică dacă unul dintre capitolele 13, 14 sau 15 este potrivit pentru reperarea deșeului în cauză.
- În cazul în care niciunul dintre aceste coduri de deșeuri nu se aplică, reperare deșeului trebuie să se facă în conformitate cu capitolul 16.
- În cazul în care deșeul respectiv nu este inclus nici în capitolul 16, se clasifică în rubrica al cărei cod se termină cu 99 (deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie) în capitolul listei care corespunde activităților reperate în prima etapă.

## Slide 14: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
INDEX- Capitolele din lista
01- Deșeuri provenite din explorarea și din exploatarea minelor și carierelor, precum și din tratarea fizică și chimică a mineralelor;
02- Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, pregătirea și procesarea alimentelor;
03- Deșeuri provenite din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei, a celulozei, hârtiei și cartonului;
04- Deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă;
05- Deșeuri provenite din rafinarea petrolului, de la purificarea gazului natural și din tratarea pirolitică a cărbunelui;
06- Deșeuri rezultate din procesele chimiei anorganice;
07- Deșeuri rezultate din procesele chimiei organice;
08-Deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuția și utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopseluri, lacuri și emailuri vitrifiate), a adezivilor, a masticurilor și a cernelurilor tipografice;
09-Deșeuri din industria fotografică;
10-Deșeuri rezultate din prelucrarea termică

## Slide 15: DECIZIA 2014/955/UE DE MODIFICARE A DECIZIEI 2000/53/CE DE STABILIRE A UNEI LISTE DE DESEURI IN TEMEIUL DIRECTIVEI 2008/98/CE
EVALUARE ȘI CLASIFICARE
INDEX- Capitolele din lista
11- Deșeuri rezultate din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperiri ale metalelor și ale altor materiale; hidrometalurgia neferoasă;
12- Deșeuri rezultate din modelarea și tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice;
13- Deșeuri din uleiuri uzate și comestibili lichizi uzați (cu excepția uleiurilor comestibile, 05 și 12);
14-Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare (cu excepția capitolelor 07 și 08);
15- Deșeuri de ambalaje; absorbanți, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificată;
16- Deșeuri nespecificate în altă parte în listă;
17- Deșeuri de construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din situri contaminate);
18-Deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală);
19-Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile ex-situ de epurare a apelor reziduale și de la prepararea apei pentru consumul uman și a apei pentru uz industrial;
20-Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat.

## Slide 16: VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE Claudia Pârvu
Tel. 021 207 11 08 (ANPM)
claudia.babescu@anpm.ro
babescu.claudia@gmail.com
Tel. 0767 979 529.