## Slide 1: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Necesitatea mentionarii acestor completari a aparut, ca urmare a intrebarilor primite de la operatorii economici in ultima perioada, cat si ca urmare a comunicarii Comisiei Europene COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 („Ecotoxice”).
Urmare a Deciziei 2014/955/UE, a Regulamentului 357/2014/UE si a acestei propuneri de regulament a Comisiei Europene, Irlanda a realizat un ghid de clasificare a deseurilor ,,Waste Classification List of Waste&Determining if Waste is Hazardous or Non-hazardous Valid from 1st June 2015”, care include si draftul propus de CE pentru HP14. Acest ghid va fi actualizat in functie de forma in care va fi adoptat draftul de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 („Ecotoxice”).
Aceste clarificari au la baza si studiul Comisiei Europene ,,Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste Reference: 07.0201/2014/SI2.697025/EU/ENV.A.2 − FINAL REPORT − 4 December 2015”, care face trimitere in anumite capitole la ghidul UK ,,Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition May 2015) Technical Guidance WM3”, ghid pe care l-am recomandat.

## Slide 3: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Ghidul Irlandei enumera 6 etape in procesul de clasificare al deseurilor, astfel:
ETAPA 1- Determinarea compozitiei deseului
ETAPA 2- Identificarea proprietatilor periculoase si atribuirea clasei de pericol, categorie de pericol si a frazei de pericol
ETAPA 3- Deșeurile pe care le clasificam prezinta proprietatile periculoase HP1-HP13 și/sau HP15?
    ETAPA 3.1 - Evaluarea proprietăților periculoase cu limite de concentratie
    Limitele de concentrație au fost atribuite pentru proprietățile periculoase HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 și HP13. Deșeurile sunt periculoase dacă limitele de concentrație sunt egale sau depășite. Toate celelalte intrări în LoW armonizate sunt considerate nepericuloase.
    ETAPA 3.2 - Evaluarea proprietăților periculoase fara limite de concentratie
    Limitele de concentrație nu au fost atribuite pentru proprietățile periculoase, HP1, HP2, HP3, HP9, HP12 și HP15. Dacă deșeurile dvs. au o substanță cu oricare dintre aceste proprietăți periculoase, deșeurile sunt clasificate ca periculoase, cu excepția cazului în care se efectuează testarea proprietății și se demonstrează că deșeurile sunt nepericuloase. Dovezile în această privință ar trebui incluse în raportul de clasificare. Fără astfel de teste, deșeurile rămân periculoase7.
ETAPA 4- Deșeurile pe care le clasificam prezinta HP14 ?
    ETAPA 4.1 - Evaluarea proprietății periculoase HP14 cu limite de concentratie
    ETAPA 3.2 - Evaluarea proprietății periculoase HP14 fara limite de concentratie
ETAPA 5- Evaluarea poluanților organici persistenți
ETAPA 6- Lista deșeurilor menționate la articolul 7 din DIRECTIVA 2008/98/CE

## Slide 4: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Clasificare armonizată (harmonised classification)
Pentru anumite substanțe, decizia privind clasificarea unei substanțe chimice periculoase este luată oficial la nivelul UE. Această clasificare se găsește în Tabelul 3.1 din partea 3 din Anexa VI la Regulamentul CLP (1272/2008).
Clasificare armonizată oferă informații privind clasificarea și etichetarea chimică a unei substanțe.
Este obligatorie aplicarea acestei clasificări armonizate.
Autoclasificare (Self-classification)
În absența unei clasificări armonizate, producătorii, importatorii și utilizatorii din aval trebuie să-si autoclasifice substanțele chimice în conformitate cu Regulamentul CLP.

## Slide 5: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
„substanță periculoasă” înseamnă o substanță clasificată ca periculoasă ca urmare a faptului că îndeplinește criteriile (referitoare la pericolele fizice, pericolele pentru sănătate sau pericolele pentru mediu) prevăzute în părțile 2-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;
„frază de pericol” (Hazard statement code) înseamnă o frază alocată unei clase și categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanță sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;
De exemplu, unui deseu, care contine o substanța care are proprietatea periculoasa HP 7«Cancerigene»:deșeuri care cauzează cancer sau care măresc incidența cancerului.
Unei carcinogene i-ar putea fi atribuite frazele de pericol "H350“ in cazul limitei de concentrație 0,1% sau "H351“ in cazul limitei de concentrație 1,0 % .
Astfel, prima cifră după 'H' reprezintă categorizarea pericolului, astfel:
2 - pericole fizice, 3 - pericole pentru sănătate, 4 - pericole pentru mediu
„clasă de pericol” (Hazard Class) înseamnă pericolul de natură fizică, pentru sănătate sau pentru mediu; De exemplu, pentru o substanță carcinogenă este definită prin "Carc".

## Slide 6: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
„categorie de pericol” (Hazard Category) înseamnă diviziunea criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol, specificându-se gravitatea pericolului;
De exemplu, unei proprietati periculoase carcinogene ar putea fi "1A". "1B" sau "2".
CATEGORIA 1: cunoscuți sau prezumați ca fiind cancerigeni pentru oameni
O substanță este clasificată în categoria 1 de cancerigenitate pe baza datelor epidemiologice și/sau a datelor provenite din studii pe animale. O substanță poate fi, de asemenea, subclasificată în:
  Categoria 1A în cazul în care se cunoaște că are potențial cancerigen pentru oameni, clasificarea bazându-se în mare măsură pe dovezi provenind de la oameni, sau în
  Categoria 1B, în cazul în care este prezumată a avea potențial cancerigen pentru oameni, clasificarea realizându-se în mare măsură pe baza datelor provenite din studii pe animale
CATEGORIA 2: susceptibili ca având efect cancerigen asupra oamenilor
O substanță este clasificată în categoria 2 se face pe baza datelor obținute din studii pe oameni și/sau pe animale, dar care nu sunt suficient de convingătoare pentru a plasa substanța în categoria 1A sau 1B, pe baza forței probante a datelor alături de considerații suplimentare (a se vedea secțiunea 3.6.2.2). Astfel de date pot fi derivate fie din dovezi limitate ( 1 ) privind cancerigenitatea, provenite din studii pe oameni, fie din dovezi limitate privind cancerigenitatea, provenite din studii pe animale. (CLP AnexaI, 3.6. Cancerigenitate)

## Slide 7: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor ("Regulamentul CLP") adaptează pentru UE sistemul internațional de clasificare a substanțelor chimice (Sistemul Global Armonizat - GHS- Globally Harmonized System) al ONU. În acest context, acesta stabilește criterii detaliate pentru evaluarea substanțelor și determinarea clasificării pericolelor acestora.
În mod similar cu REACH, articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul CLP prevede că deșeurile nu sunt considerate o substanță, un amestec sau un articol; În consecință, obligațiile care decurg din CLP nu se aplică producătorilor sau deținătorilor de deșeuri.

## Slide 8: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Deși Anexa III a Directivei cadru a deseurilor se bazează pe regulamentul CLP, acesta nu conține o transpunere completă "de la unu la unu" a criteriilor stabilite în CLP.
În schimb, în ceea ce privește clasificarea deșeurilor, trebuie menționat faptul că unele dintre proprietatile periculoase HP din Anexa III a Directivei cadru a deseurilor fac trimitere directă la clasele și categoriile de pericol CLP și la frazele de pericol și criteriile asociate pentru clasificare.
In cazul codurilor de deseu ,,in oglinda” se referă în mod specific la "substanțele periculoase“ prezente in acestea.
Clasificarea substanțelor periculoase se face în conformitate cu CLP, în timp ce prezența substanțelor periculoase conținute în deșeuri trebuie evaluată în conformitate cu Anexa III a Directivei cadru a deseurilor. În plus, Tabelul 3.1 din partea 3 din Anexa VI la Regulamentul CLP prevede un set de clasificare oficială armonizată a substanțelor.
In cazul in care printre constituientii unui deseu se afla si substanțe chimice periculoase, acestea trebuie evaluate în conformitate cu criteriile CLP.
În cazul clasificarii deseurilor, identificarea proprietatilor periculoase trebuie realizata dupa analiza informatiilor gasite in clasificarea armonizată.

## Slide 9: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Baza de date CLP menținută de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) conține date relevante privind:
clasificarea armonizata a substanțelor din tabelul 3.1 din CLP (modificat prin adaptarea la progresul tehnic) și –
clasificările altor substanțe notificate Agenției Europene pentru Produse Chimice.
Acestea sunt disponibile pe adresa:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Dacă substanța nu este inclusă în bazele de date de mai sus, detinatorul trebuie să stabilească ce clase sau categorii de pericol, dacă există, ar putea intra în categoria respectivă. Sursele suplimentare de informații includ fișele tehnice de securitate (SDS- Safety Data Sheets) conforme.
Fișele tehnice de securitate trebuie să fie conforme cu normele europene, REACH / CLP și să nu prezinte lacune semnificative sau relevante ale datelor, în special privind proprietăți periculoase care ar putea afecta clasificarea deșeurilor, ca de exemplu lipsa datelor sau ,,Nu a fost testat complet» , cum ar fi in cazul HP 14 Ecotoxice.

## Slide 10: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Bruxelles, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 („Ecotoxice”)

## Slide 11: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
În anul 2014, prin Regulamentul 1357/2014/UE al Comisiei, s-a realizat o revizuire cuprinzătoare a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (Directiva-cadru privind deșeurile), care stabilește proprietățile deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.
Principalele obiective ale acestei revizuiri au fost de a adapta proprietățile deșeurilor la progresele științifice și tehnice și de a alinia, în măsura în care este posibil, identificarea deșeurilor periculoase cu criteriile prevăzute în Regulamentul 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Regulamentul CLP).
Singura proprietate periculoasă care nu a fost modificată în cursul revizuirii a fost proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxiceˮ, deoarece s-a considerat că baza de cunoștințe pentru evaluarea proprietății în cauză avea nevoie de îmbunătățiri.
În prezent, suntem într-un vid juridic în ceea ce privește evaluarea ecotoxicității: în nota din anexa III la Directiva-cadru privind deșeurile se prevede că atribuirea proprietății periculoase HP 14 trebuie să se facă pe baza criteriilor stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului, care a fost abrogată începând cu 1 iunie 2015.

## Slide 12: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Directiva 67/548/CEE a fost abrogată începând cu 1 iunie 2015 și înlocuită cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului4. Cu toate acestea, directiva respectivă se poate aplica în continuare anumitor amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care amestecurile respective au fost clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului5 și au fost deja introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015.
Anexa III la Directiva 2008/98/CE a fost înlocuită prin Regulamentul 1357/2014/UE al Comisiei în scopul de a alinia, după caz, definițiile proprietăților periculoase cu Regulamentul 1272/2008/CE și de a înlocui trimiterile la Directiva 67/548/CEE cu trimiteri la Regulamentul 1272/2008.

## Slide 13: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Definiția proprietății periculoase HP 14 („Ecotoxice”) nu a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 deoarece era necesar un studiu suplimentar pentru a asigura exhaustivitatea și reprezentativitatea în ceea ce privește informațiile despre impactul posibil al unei alinieri a evaluării proprietății periculoase HP 14 („Ecotoxice”) cu criteriile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Studiul respectiv fiind finalizat, este oportun ca recomandările acestuia să se reflecte în evaluarea proprietății periculoase HP 14 („Ecotoxice”) pentru deșeurile prevăzute în anexa III la Directiva 2008/98/CE și să se alinieze evaluarea respectivă, în măsura în care este posibil, cu criteriile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru evaluarea ecotoxicității substanțelor chimice.
Atunci când se stabilește clasificarea deșeurilor din punctul de vedere al pericolelor prezentate de proprietatea periculoasă HP14 („Ecotoxice”) aplicând formulele de calcul, ar trebui să se aplice valorile limită generice, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

## Slide 14: CLARIFICARI PRIVIND CLASIFICAREA SI CODIFICAREA DESEURILOR, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 211/2011 REPUBLICATA PRIVIND REGIMUL DESEURILOR
Atunci când se realizează un test pentru a evalua deșeurile în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP14 „Ecotoxice”, este necesar să se aplice metodele relevante stabilite în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei sau în alte metode de testare și orientări recunoscute la nivel internațional.
Decizia 2000/532/CE prevede că, în cazul în care o proprietate periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test și prin utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase, conform indicațiilor din anexa III la Directiva 2008/98/CE, primează rezultatele testului.
În plus, ar trebui să se ia în considerare articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în special articolul 12 litera (b) și metodologiile de aplicare a acestuia.

## Slide 15: VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Claudia Pârvu
Tel. 021 207 11 08 (ANPM)
claudia.babescu@anpm.ro
babescu.claudia@gmail.com
Tel. 0767 979 529.