## Slide 1: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
STATISTICA DESEURILOR –
modul de completare si raportare

## Slide 2
CHESTIONAR PRODDES
Date identificare – alocarea CAEN-ului principal de productie
CAP 1. TAB 1
      Codificarea deșeurilor generate in functie de activitatea generatoare (exemplu 12 01 01 si 17 04 05);
      Cantitatile colectate pentru procesul de productie – trecute in coloana “cantitati preluate”
      Stoc inceput/sfarsit de an # R13/D15
CAP 1. TAB 2 si TAB 3
codificarea operatiilor de valorificare/eliminare in functie de activitatea contractantului ( pre-tratare R12 # reciclare R3/4/5)
PROBLEME INTÂMPINATE MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR

## Slide 3: PROBLEME INTÂMPINATE MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR
CAP. 1 TAB 2a si 3a - se vor trece operatorii economici care preiau deșeurile spre valorificare/eliminare, cu datele de identificare ale punctului de lucru (CUI, adresa) și tipul de deșeu valorificat/eliminat cu codurile de valorificare/eliminare aferente activităților autorizate
Probleme: nu sunt trecute codurile de valorificare/eliminare aferente activităților autorizate pe care aceștia (cei care preiau deșeurile) le desfășoară.

## Slide 4: PROBLEME INTÂMPINATE MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR
CHESTIONAR COLECTARE / TRATARE
Date identificare – alocarea CAEN-ului principal 38 si 4677
CAP 1. TAB 1
      Sursa de colectare
      Codificarea deșeurilor colectate;
      Codificarea operațiilor de valorificare/eliminare
CAP 1. TAB 2
In acest capitol se vor trece tipurile de deșeuri rezultate din dezmembrarea VSU si DEEE-uri:
- codificarea deșeurilor dupa dezmembrare (probleme mai ales la DEEE-uri)
      Dacă se dezmembrează VSU, codurile de deșeuri rezultate din dezmembrarea lor se încadrează tot pe 16 01. Excepție fac uleiurile uzate care intră pe 13. Piesele de schimb care au fost valorificate prin reutilizare, pentru realizarea “corelației” cu cantitatea din tabelul 1, se vor trece cu “00 00 00”. Pe acest flux se vor trece toate tipurile de vehicule scoase din uz, nu doar M1 și N1;
      Dacă se dezmembrează DEEE-uri, codurile de deșeuri rezultate din dezmembrarea lor recomandăm a se încadra pe 19 12 și nu pe 16 02 și trebuie corelată cantitatea de DEEE-uri dezmembrată (trecută în tab. 1 cu R12) și ce rezulă din dezmembrarea acestora pe tipuri;
- cantitatile dezmembrate din tab. 1 cu cod de valorificare R12, trebuie corelate cu ce rezultă din dezmembrare și trecute în tab. 2, pe tipuri de deșeuri (ex. Un VSU în tab. 1 are o greutate de 0,9 tone, în tab. 2 trebuie să avem suma cantităților de deșeuri rezultate din dezmembrarea acelui VSU, tot 0,9t);
codurile de valorificare/eliminare

## Slide 5: MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR
CHESTIONAR COLECTARE / TRATARE
CAP 1. TAB 3
Deșeurile rezultate din activitatea proprie, în afara celor colectate și rezultate din dezmembrare – codificarea deșeurilor și a operațiilor de valorificare/eliminare
CAP. 2 - se vor trece operatorii economici care preiau deșeurile spre valorificare/eliminare, cu datele de identificare ale punctului de lucru (CUI, adresa) și tipul de deșeu valorificat/eliminat cu codurile de valorificare/eliminare aferente activităților autorizate
Probleme: nu sunt trecute codurile de valorificare/eliminare aferente activităților autorizate pe care aceștia (cei care preiau deșeurile) le desfășoară.

## Slide 6: VERIFICARI INCRUCISATE REALIZATE DE ANPM PENTRU DESEURILE INDUSTRIALE
                Codurile de valorificare / eliminare (R / D)
                CAEN-urile / Codurile de deseu
PRODDES
(judet A)
COLECTARE/TRATARE
(judet A/B)
TRAT
(judet A/B/C)
compostare
tratare termica
depozite industriale
tratare fizico-chimica
alte instalatii de tratare a deseurilor
Reciclatori
(PRODDES, COLECTARE/TRATARE, TRAT)
JUDET A/B/C/D
dublarea informatiei
R / D
                CAEN-urile /
                Codurile de deseu
CANTITATI
R
                CAEN-urile / Codurile de deseu
NAMOL
MUN
15, 17, 20

## Slide 7: VERIFICARI INCRUCISATE REALIZATE DE ANPM PENTRU DESEURILE INDUSTRIALE
Verificarea incadrarii deseurilor sub coduri de deseuri (sunt situatii in care deseurile nu sunt incadrate corect, in functie de activitatea generatoare CAEN);
CAEN-urile dupa care se genereaza deseuri si care in unele cazuri se schimba de la an la an (B/D);
CAEN-uri inversate in loc sa apara la CAEN principal apare CAEN-ul secundar si invers;
COLECTARE/TRATARE cu TRAT (suma din cantitatile colectate trimise la o instalatie de tratare cu cantitatea primita pentru tratare);
PRODDES cu TRAT (cantitatile generate / preluate trimise la o instalatie de tratare cu cantitatea primita pentru tratare);
PRODDES cu COLECTARE/TRATARE (cei care colecteaza deseuri pentru procesul lor de productie, sa introduca acea cantitate in PRODDES ca fiind cantitate preluata si nu in COLECTARE/TRATARE);
Verificarea codurilor de valorificare si eliminare in functie de activitatea contractantului (ex: cantitati trimise la reciclatori dar trecute cu cod R12- schimb de deseuri sau cantitati de deseuri valorificate energetic dar sunt trecute sub un alt cod de valorificare);
Cantitatile de deseuri preluate pentru co-incinerare / incinerare din PRODDES / COLECTARE/TRATARE sa fie egale cu suma cantitatilor din TRAT Cap. 2 Tab. 2.2;

## Slide 8: VERIFICARI INCRUCISATE REALIZATE DE ANPM PENTRU DESEURILE INDUSTRIALE
Verificarea stocurilor de la sfarsitul anului de raportare cu noua sesiune de raportare pentru fiecare operator economic si codurile de deseuri asociate stocurilor;
Cantitatile generate de la an la an sa aiba un trend, sa nu existe variatii mari pentru care nu avem explicatii;
Cantitatea care este stocata pe halda sa nu fie trecuta ca stoc la sfarsit/inceput de an, pentru fiecare sesiune de raportare, daca se ia din halda pentru valorificare ea va fi pusa ca preluata in PRODDES Cap. 1 Tab. 1si trecuta apoi la valorificare;
Pentru operatorii economici care completeaza PRODDES si NAMOL (industria alimentara, textila, pielarie) se verifica codul de deseu /cantitatea de namol inregistrata in chestionarul PRODDES cu informatiile din chestionarul NAMOL.

## Slide 9: PROBLEME INTÂMPINATE MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR
CHESTIONAR TRAT
CAP. 1 – compostarea deșeurilor municipale
CAP. 2 – tratarea termică a deșeurilor
CAP. 3 – depozitarea deșeurilor
CAP. 4 – sortarea deșeurilor municipale
CAP. 5 – stații de transfer
CAP. 6 – instalații de tratare mecano-biologice
CAP. 7 – instalații de tratare fizico-chimice
CAP. 8 – alte instalații

## Slide 10: MODUL DE COMPLETARE AL CHESTIONARELOR
CAP. 8 – Alte instalații
Prese;
Instalații de producere a granulelor din masa plastică,
Instalații de extrudare a plasticului;
Instalații de măcinare;
    Shredder;
Instalații pentru fabricare peleți, etc.
Probleme întâmpinate:
Trasabilitatea deșeului: codul de deșeu de la colectare, intrat în instalația de tratare și ce tip de deșeu iese din instalația respectivă (sunt situații în care într-o presă intră 15 01 01 și iese 15 01 02);
Codurile operațiilor de valorificare/eliminare.

## Slide 11: VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DIN TRAT
NU dejectiile animaliere
Deseuri municipale
Compostare
Tratare termica
Sortare
Tratare fizico-chimica
NU deseuri inerte, baterii, sticla, etc.
15 01
15 01
15 01, 20 01
19 12
HAZ
NHAZ
NU HAZ

## Slide 12: VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DIN TRAT
Bioremedire
Concasare
Tratare mecanica
Granulare
HAZ
NHAZ
NU produs
17 01,
15 01 07
17 09 04
19 12 09
NU produs sau codul de la intrare
19 12
NU produs

## Slide 13: PROBLEME INTÂMPINATE TRASABILITATEA DEȘEULUI
DE LA GENERATORI LA COLECTORI ȘI APOI LA TRATATORI
Generatorii de deșeuri încadrează deșeul rezultat din activitatea proprie pe un anumit cod, iar colectorul îl schimbă în funcție de codurile de deșeuri pe care le are în autorizația de mediu și astfel se pierde urma acestuia (ex. deșeul de ambalaj și tipul de deșeu analog din categoria 20);
DE LA OPERATORII DE SALUBRITATE LA COLECTORI ȘI APOI LA TRATATORI ( în cazul în care un colector are și o instalație de sortare, compostare, tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale și preia deșeurile de la un operator de salubritate, la fel se pierde urma deșeului);
DE LA COLECTORI LA TRATATORI (în cazul în care are o instalație de tratare a deșeurilor)

## Slide 14: RAPORTĂRI
Eurostat
  Regulamentul 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile cu modificările și completările ulterioare (raportarea se face la 2 ani);
  Indicatorii de dezvoltare durabilă privind deșeurile municipale la nivel național (raportare anuală);
  Indicatorii de dezvoltare durabilă privind deșeurile municipale la nivel regional (raportare anuală);
  Directiva Cadru a Deșeurilor – țintele de reciclare/valorificare conform Deciziei Comisiei 2011/753/UE (raportare anuală);
  Regulamentul privind transportul deșeurilor – informațiile furnizate sunt deșeurile generate clasificate sub codurile Basel (raportare anuală).

## Slide 15: RAPORTĂRI
INS (raportările trimise la EUROSTAT, alte informații solicitate);
MM (ex: raportările trimise la EUROSTAT, informații pentru elaborarea PNGD-ului);
APM / ANPM – informații pentru Raportul privind Starea Mediului (local/național);
Alte organisme interesate (petenți, ONG-uri etc.).

## Slide 16
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
www.anpm.ro
gestiune_deseuri@anpm.ro
telefon: 0212071125; fax: 0212071154